长春帝豪食品发展有限公司麦芽糊精车间新增包装秤及配套系统项目

自主采购文件

采购编号：XLYQ-2019-YJCG-0059

第一章  自主采购须知

长春帝豪食品发展有限公司（以下简秤采购人）拟对麦芽糊精车间新增包装秤及配套系统项目以自主采购的方式采购，现向供应商询价并就下列全部内容提交密封投标文件参与采购：

1、项目名称：长春帝豪食品发展有限公司麦芽糊精车间新增包装秤及配套系统项目

2、项目内容：麦芽糊精车间新增包装秤及配套系统项目（具体内容详见采购文件技术要求）

3、采购编号：XLYQ-2019-YJCG-0059

4、投标人应具备的资格条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）须提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（3）投标人为生产厂家的须具有产品生产许可证书，投标人为经销商的须具有生产厂家授权证书；

（4）投标人必须具有此项产品供应的技术能力和保证售后的服务能力。

（5）投标人必须具有良好的信誉、良好的业绩与服务记录；

（6）投标人企业注册资金500万元以上；

（7）投标人要具有淀粉或淀粉糖行业（麦芽糊精）成功应用经验，或对麦芽糊精产品有包装应用测试经验的企业，将在招标时予以适当考虑。

（8）本项目不接受联合体投标。

5、投标人报价投标文件：

（1）报价投标文件应由中文编写，如需提供的为外文资料的须由投标人翻译成中文附在原文后面。

（2）投标人须提供二份（一正一副）投标文件，并明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本内容有差异时，以正本为准。

（3）供应商应同时提供报价文件的电子版文件（根据实际需求决定是否提供）。

6、开标时间：

兹定于2019年  4  月 3 日  9  时 00  分（北京时间）在大成集团兴隆园区销售采购部议价会议室开标，届时请参加投标的代表出席开标仪式。

7、联系方式：刘爽1594465043        张喜风13756246406

8、公告日期：2019年 3 月 27 日-  3 月 29 日

第二章 自主采购投标须知

1．报价方式：以“元人民币”为结算单位。报价不能超出控制价，否则废标。

2．乙方应保证自主采购文件中所指的被授权人为合法代表人，并代表公司全权处理本次自主采购项目的具体工作，不因授权人或授权的改变而失效。

3．本自主采购文件已提供格式的按此格式作表，没有提供格式的乙方自拟。自主采购文件应包括以下内容：

3.1资格文件：

乙方在提交自主采购文件时，须附准确和真实的资质文件。自主采购文件中包含的资质文件为：

（1）企业营业执照（复印件）；

（2）乙方认为需要提供的资料。

2.2商务文件：

（1）自主采购保证书（见附件）；

（2）法人代表授权书（见附件）；

（3）自主采购报价及分项报价一览表（见附件）；

（4）资格证明文件（见附件）；

（5）乙方认为需要提供的其它资料。

4．乙方应按本自主采购须知规定编制投标文件，要求如下：

4.1正本：壹份         副本：壹份

4.2自主采购文件的正本和副本均需打印，无需胶装。要求自主采购文件采用A4纸（字号不作要求），字迹应清晰易于辨认，并应在自主采购文件封面的右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样，正本和副本如有不一致之处，以正本为准；

4.3自主采购文件封面、自主采购保证书、自主采购报价及分向报价表等均应加盖乙方公章并经法定代表人或其授权委托代理人签章。由委托代理人签字或盖章的自主采购文件授权委托书中予以明确。自主采购文件签署的授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则自主采购授权委托书无效。

4.4除乙方对错误之处必须修改外，全套自主采购文件应无涂改、行间插字或增删，如有修改，修改处应有乙方的校对章或自主采购文件签字人的签字或盖章。

5．自主采购文件的密封与标志

5.1自主采购文件的正本和副本要用信封或档案袋密封。

5.2在密封袋上应标明

（1）自主采购供应商名称；

（2）自主采购项目名称；

（3）项目编号；

（4）正本和副本的份数；

（5）“于2019年  4 月 3 日 9时00分之前不得开启的字样”。

6.3所有自主采购文件的密封袋的封口处需加盖公章。

6．自主采购文件的递交与截止期

6.1自主采购文件必须由专人按照甲方注明的地址送达。

6.2除特别说明及要求外，采用特快专递、电话、传真形式的，概不接受。

6.3甲方将拒绝接收在截止时间后递交的“自主采购文件”。

7．评定

7.1自主采购会议

（1）自主采购会议采用保密方式进行，由评审小组负责。如自主采购文件有实质性变动，评审小组应在会议开始时进行澄清或以书面形式通知所有参加自主采购的供应商。

（2）在自主采购过程中，甲方与乙方就采购产品的配置与技术要求等内容要进行自主采购，甲方将根据自主采购中最后形成的技术配置方案，要求所有参加自主采购的供应商在规定时间内进行二次或最终报价。乙方不得相互串通谈判报价，不得排挤其他厂家或商家的公平竞争，损害甲方或者其他人的合法权益。

7.2评定工作

甲方或采购人人将根据自主采购项目的特点组成评审小组，按本自主采购文件规定的办法评定。评定工作将接受有关部门的监督。

7.3评定过程的保密

（1）自主采购结束后，凡属于对自主采购文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料及与评定有关的其他任何情况均应严格保密；

（2）在评定期间，乙方不得向评委询问评定情况，不得进行旨在影响评定结果的活动。

（3）为保证评定的公正性，在评定过程中，评审小组中任何成员不得与乙方私下交换意见。在自主采购工作结束后，凡与评定情况有接触的任何人，不得也不应将评定情况扩散出评标委员会人员之外。

（4）在自主采购文件的评审和比较、成交供应商的确定以及授予合同的过程中，乙方如有试图向甲方和评审小组施加影响公正的任何行为，都将会导致其本次谈判被拒绝；

（5）最终成交以授予合同为准，甲方不对成交供应商就评定过程情况以及未能中标原因作任何解释。未成交供应商不得向评审小组或其他有关人员获取评定过程的情况和材料。

7．自主采购文件的评价与比较

7.1评委构成：本采购项目的评委分别由相关的专家、采购人代表等有关人员构成。

7.2评审原则：谈判评审小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；谈判评审小组及有关工作人员不得私下与供应商接触。

7.3评审办法：最低评标价法

评审小组根据投标人的投标文件，在全部满足自主采购文件实质性要求和条件前提下，按照最终投标报价由低到高排列各投标人次序（报价相同时，依次按保修期长优先、交货时间短优先、故障到达时间短优先的顺序，排列各投标人的次序），并依照次序推荐成交供应商。对未成交的供应商，采购人与采购招标人无须做任何解释。

8．成交供应商的确定

8.1由评审小组当场确定满足要求且最终投标报价最低的供应商为成交供应商。

8.2成交价的确定

自主采购的最终价格应为最终成交价，以“元人民币”为结算单位。

8.3有关合同的签订

（1）成交供应商在7日内与甲方签订合同。

（2） 甲方的自主采购文件与成交供应商的自主采购文件以及谈判后的最终相关资料等，均为签订合同的依据。

8.4合同的履行

双方签订的合同对甲方和成交供应商具有法律效力。甲方改变成交结果或者成交供应商放弃成交项目都应承担法律责任。成交供应商应当按照合同履行义务，完成成交项目，不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目肢解后分别向他人转让。

- 自主采购内容与技术要求

- 项目概况

计划对现有生产线上的振动筛进行改造（增加超声波系统），并增加料仓，转阀及输送系统，包装秤及配套系统，封包机等用于该条生产线的产品包装。

- 项目控制价

＜30万元

三、抽气式半自动定量包装秤及配套系统技术要求：

（一）包装计量产品名秤及基本性质：

1、产品名秤：麦芽糊精；堆积密度350-650克/升；水分：3.5-6.5%；袋内物料自然堆放高度900-550mm，宽度550-600mm，厚度300-340mm；袋内物料振平后长度950-550mm，宽度550-600 mm，平放厚度200-320mm。

2、物料特性：投标方需要考虑物料为100目标准筛通过率达到99%以上，所以设计时要对此种物料的特性熟知，在装袋时的抽气，粉尘控制，后续物料码盘的情形予以设计和安装运行等考虑。

(二)	包装袋种类：

1、敞口秤包装种类：塑编袋，内衬分体袋；外层牛皮纸编织复合与PE内衬分体袋；外层编织与PE内衬分体袋及三层牛皮纸袋。包装物尺寸：：950×570mm+15mm。

（三）设备技术要求：

1、供货方需按买方现场实际尺寸要求设计包装秤及附属配套设备等，不得超出现场规划范围要求。

2、包装秤包装能力：包装秤单台包装能力≥220包/小时；

3、重量控制：秤重重量25Kg/袋，重量误差2‰。

4、附属设备能力要求：包装秤之外设备全部为附属设备，附属设备能力必须高于同条生产线包装机能力1.5倍以上。

（四）包装秤及附属设备工作流程设计：

1、抽气式半自动定量敞口秤：内、外袋分离的包装袋采用人工上袋，自动计量、自动排气（包装袋内抽气）、内袋人工扎紧，外袋人工封口、自动同向倒袋，倒袋之后与现有的输送线汇合（如果遇到两条线同时输送到公共输送部分情况发生时，采用现有输送带为先的原则控制）。共同使用原有系统上的自动重量复检、自动金属检测、自动剔除、自动喷码贴标、机械手码垛会合。

2、包装秤的粉尘控制：

1)	包装秤稳定运行时粉尘控制指标要达到10万吨级净化包装间水平（需要经招标方所在地的第三方认证机构认证，并出具检测报告，由设备安装厂家负责指定检测厂家及相关费用，招标方配合）。在设计制造上要自行配备粉尘控制及除尘装置，买方不再另设包装秤除尘系统。如果需要利用招标方现有系统的，必须要确保现有能力符合要求增加系统的工艺要求及除尘能力，招标方不做承诺，如因不能达标招标方要求，则出现的问题及后果有投标方负责。

2)	设计及设备配备要实现接料后产品中带入的空气及包装袋内的空气自动排出，空气在排出过程中所产生的粉尘要利用自身装置清除。标准是确保物料在接料，封口时不倒袋，机械手码料不倒垛为判定是否达标，必须确保机械手顺利码袋（达到正常吨位要求）。

3)	包装秤进料要与包装系统配备连锁控制装置。确保生产线稳定及系统运行安全。

3、附属装置技术要求及配置：

2）缝包机：

A.	缝包机实现尾线长度调整，断针、断线报警同时皮带停止运行功能，确保缝包质量百分之百。

B.	除送料牙、压脚、勾针、缝针之外，其他精密部件全部密封于机器内部。

C.	实现封包机转速、传送带速度与针距三者同步调节，均配带电子数字转速显示，针距6.35-12.7mm范围可调。

D.	缝合厚度：8mm线迹类型：双线链式线迹。

E.	断线方式：自动断线切线类型：气动旋转切刀、推线切。

F.	润滑方式：全密封压力式自动供油。

G.	推荐品牌：选用浙江瑞安市八方缝制设备有限责任公司的品牌设备。

（五）设备供货范围界限：

从料仓下料转阀（含转阀及转阀上法兰及密封垫、连接螺栓），下料管，振动给料器，包装秤，包装秤至现有输送线间的所有配套设施（主要有但不局限于，包装秤，输送线，热合机，封口机，倒袋机等设施）。

料仓上面有高料位显示接到主控系统，转阀的启停和包装秤缓存料斗要形成料位连锁，并统一接到包装秤控制箱内。包装秤系统控制柜要安放到车间二楼主控柜内（与包装间距离约为45米），现场放置显示屏（显示的位置操作人员正前方）便于日常操作。

（六）安全要求：

1、包装间为乙类防爆区，系统所有设备必须符合乙一类防爆等级要求，并提供相关设备符合防爆等级要求的资质证明（资质证明由供货方所在地的第三方有相应资质的单位提供，且符合国家及行业标准，同时具备符合使用地相关政府，行业等监管部门的标准及要求）。

2、供货方需对提供的所有设备的必要的安全防护（如；防护栏、防护罩、绝缘保护、防雷/防静电接地导线等）。且符合国家安全标准化三级以上标准规范要求。

3、系统范围界区划分：料仓下料转阀，下料管，振动给料器，包装秤；包装秤至现有输送线间的所有配套设施，主要有但不局限于包装秤，输送线，热合机，封口机，倒袋机等设施。

4、该套系统除人工套袋，人工缝口，其余为全自动控制。

5、所采购的电动机必须是超高效电动机YE3(IE3)型。

6、供货时间（含安装时间）：合同生效后，3 个月内，安装、调试结束。

7、中标后7个工作日内，提供带控制点工艺流程图、运行操作说明书、设备表、机电仪维护保养说明和图纸，设备基础图及安装图。

8、中标后7个工作日内，提供该套系统总功率，重量荷载及安装尺寸，并配合我方设计人员做好设备设计及后续工作，达到安装，试车、投产条件。

9、提供主机、辅机、附件及配件的清单，关键部件提供备件清单。并分项报价。

（七）质保及售后服务承诺。

1、提供中文版的设备运行、维修、保养手册（含安装基础尺寸图、使用说明书、整机的结构图、主要易损零件分解图册、防爆合格证、防爆名牌、防爆许可证、产品合格证、易损件图纸、本机应该备用的备件清单及维护计划），每台设备二套。

2、随机提供的装箱清单（每箱一单），装箱单要做塑封处理。

3、供货方应在调试运行达标后30个工作日内提供按产品出厂标准供应的保证设备连续正常运行2年所需各种机械、电气的易损件、备品备件和自动测量系统的备件及其清单，该清单内容包括上述所有零部件的名秤、规格、数量、单价、制造生产厂名秤、地址和联系方式。

4、投标人在签订供货合同后30个工作日内提供设备调试、维修、保养所需专用工具，仪表设备要提供调试用配套手操器。

5、培训：免费负责对我公司操作及维护人员进行技术及安全操作培训，达到能够独立操作维护保养。

6、电磁阀、电控箱、按钮箱、仪表箱、开关、电线、电缆等电器、仪表、自控设备等均采用粉尘防爆型，热合机在加热块接头处加硅胶保护，外漏电线、电缆需外套挠性软管和不锈钢抛光管，接头处管件密封处理。

7、电器系统所有线路铺设必须要有汇线槽，（汇线槽均为不锈钢材质）现场禁止有裸露在外的电源线，控制线等线路，线路系统铺设必须规范。

8、自控系统：供货方需提供系统程序说明书，并进行相关培训。供货方还需提供一套电子版和纸质版资料（中文）。

9、购买方所需的其它相关资料。

10、所提供的设备与物料接触部分采用316L材质，其他部件及平台，扶手等设备采用304材质。并提供该套系统相应的材质证明。

11、投标厂家负责安装调试的，如对现有生产环境及设施有破坏要予以恢复原貌。

12、报价要分项报价。

13、所提供设备要与现有生产线设备色调保持一致（颜色：苹果绿）。

附表  主要部件（但不局限于以下内容）

| 序号 | 主要部件名秤（部分） | 参考厂家及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 抽气粉体包装秤 | 316L不锈钢结构秤体，静态精度0.1%，动态精度＜0.2%，包装速度200—240包/小时（每袋25Kg） |
| 2 | 包装秤平台 | 主体材质SUS304 |
| 3 | 合金钢传感器 | 梅特勒托利多 |
| 4 | 数字式秤重仪表 | 梅特勒托利多 |
| 5 | PLC | 西门子 |
| 6 | 配套气缸、电磁阀 | 费斯托 |
| 7 | 缝包机 | 指定瑞安八方 |
| 8 | 电气元件 | 施耐德 |
| 9 | 变频器 | 施耐德 |
| 10 | 光电开关 | 欧姆龙或菲尼克斯 |
| 11 | 电机 |  |
| 12 | 减速机 | 指定SEW |

四、投标方资质要求：详见第一章4

五、付款方式：7：2：1。

自主采购投标文件格式及附件

长春帝豪食品发展有限公司麦芽糊精车间新增包装秤及配套系统项目

采购编号：XLYQ-2019-YJCG-0059

自主采购投标书

投标人：                    （盖章）

法定代表人或授权代表签字：

2019年  月

目  录

附件一  自主采购保证书

附件二  法定代表人授权委托书

附件三  投标报价

附件四  资格证明文件

附件一

自主采购保证书

致：长春帝豪食品发展有限公司

根据长春帝豪食品发展有限公司麦芽糊精车间新增包装秤及配套系统项目自主采购（项目编号：XLYQ-2019-YJCG-0059）相关规定，签字代表         （全名、职务）经正式授权并代表乙方               （乙方名称）提交下述自主采购文件正本壹份和副本壹份。

（1）自主采购报价及分项报价一览表

（2）自主采购代理人资格证明（法人代表授权书）

（3）售后服务承诺

（4）资格证明文件

（5）其他有关资料

据此函，签字代表宣布如下：

1. 将按“自主采购文件”的规定，履行合同责任和义务。

2. 乙方已详细审查全部“自主采购文件”，以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3. 乙方在自主采购有效期内不允许放弃谈判。

4. 乙方同意按照贵方要求提供与自主采购有关的一切数据或资料，理解贵方不一定选择最低报价一定成交的方案。

5. 有关的一切正式往来通讯请寄：

单位名秤：

通讯地址：

邮    编：

联 系 人：

电    话：

传    真：

附件二:

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：                    （单位名秤）法定代表人            职务             ，授权                （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，以本公司名义参加贵公司资产评估自主采购及成交后合同的签订执行、完成和售后服务等情况，并以本公司名义处理一切与之有关的事务。

我公司对被授权人的签名负全部责任，被授权人签署的所有文件，不因授权人或授权的改变而失效。本授权书从授权之日起生效。

授权人签名：               职务：

被授权人签名：             职务：

乙方单位名秤（公章）：

单位地址：

电    话：

传    真：

（附：法定代表人及委托代理人盖章的身份证复印件）

授权日期：         年      月      日

附件三

投 标 报 价

采 购 人：长春帝豪食品发展有限公司

项目名秤：长春帝豪食品发展有限公司麦芽糊精车间新增包装秤及配套系统项目

投标总价：                  （小写）

（大写）

发票税率：

分项报价：

| 序号 | 名秤 | 型号 | 单位 | 单价 | 数量 | 金额 | 备注（品牌等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

1、投标人可按上表根据报价内容调整更改，但需包含自主采购文件所有分项内容。

2、分项报价表应包括每个单项的投标单价等内容。

3、以上报价所有费用含税。

投标人：                                  （单位盖章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

2019年      月      日

附件四

资格证明文件

1.企业营业执照复印件

2.其他相应资质证书