长春大成实业集团有限公司

安防、食堂消费系统、网络设备及智慧党建与安全环保小程序技术文件

大成集团综合部信息处

2020年8月

第一部分 工程概况和要求

1、工程概况；

本工程包括：

1）附属设施配套建设项目安装监控系统，门禁系统(包含门卫全自动车牌识别出入管理系统)装置和食堂消费管理系统，监控、门禁、食堂系统及网络设备根据甲方提供图纸指定位置及使用要求合理进行选型。安装监控、门禁系统的核心控制系统和网络管理系统安装在三楼设备间，食堂消费系统安装在一楼办卡办公室（需和三楼设备间网络相连接）。门禁卡与饭卡能够支持一卡通技术要求，将就餐、门禁管理纳入统一管理平台。

2）智慧党建及安全微信小程序前后端设计开发，并根据甲方要求对小程序所使用的专用宽带及服务器的选型和租用。

2、定义

本技术规格书用到的名称定义如下：

项目：长春大成实业集团有限公司附属设施配套建设项目及智慧党建与安全环保小程序建设项目

甲方：长春大成实业集团有限公司（综合部信息处）

供货商：按照本技术规格书的要求为本项目提供安装或生产设备/材料及软件设计开发的公司或厂家。

- 附则：

3.1供货方对甲方所涉及的任何商务、技术与服务条款予以保密，未经甲方书面同意，不得向第三方泄露。

3.2供货方在与甲方技术交流过程中涉及的生产工艺、技术参数、软件源码、管理权限等予以保密，不得向第三方泄露。

3.3供货方有违背上述保密条款的，招标方有权要求违约方赔偿所造成的损失，同时有权提起诉讼。

3.4供货方施工人员要遵循甲方各项管理制度进行施工，如安装期间造成人员事故、设备损伤等不安全事故由供货方负责。

3.5供货方所报总价格包含甲方监控系统、门禁（道闸及人行道闸）、饭卡、微信小程序项目所有费用。

3.6 甲方监控系统、门禁（道闸及人行道闸）、饭卡项目属于验收工程，期间供货方按照甲方的要求及图纸进行施工，并整齐、美观做好机架及相关设备连线。

3.7 供货方工程完毕后，需将全套的设备资料如软件、系统、相关更换配件型号、施工图纸、小程序相关设计说明书、操作手册、测试报告等交给甲方。

3.8 供货（安装、开发、上线）周期；供货方根据甲方施工进度进行现场分项安装施工，监控、食堂消费、门禁10日内完工，小程序于签订合同后的30天内完成开发、测试及上线工作。

3.9 执行标准：供货方此次安装各项工程项目如需遇到项目类型规范标准，须按照国家或本地区有关标准规范进行施工，或依据甲方委派监理公司进行指导。

3.10 甲方提供以上附属设施配套建设项目的供电电源（不包含设备插排及相关用电配电）、相关设备的通讯线缆，如有相关设备新增、缺相关通讯线或改迁位置变动由供货方进行现场布线。

3.11 验收标准：

入厂验收：甲方根据相关合同明细对供货方提供的产品入厂产品进行验收，至少包含设备型号，产品名称、数量、外观检验。竣工验收：供货方提供验收项目明细由甲方组织相关部门进行现场实地验收，应包含设备型号、线缆布线（机柜）是否规整，产品使用是否达到使用要求。

小程序验收原则:验收参与部门∶供应商代表、乙方项目负责人、使用部门代表、监理人员、专家小组。在软件开发合同的签订阶段就提出软件验收项目和验收通过标准的意见;在软件的需求评审阶段，仔细审阅软件的需求规格说明书，指出不利于测试和可能存在歧义的描述;在开发完软件并经过开发方内部仔细的测试后，对完成的软件进行评审或第三方的验收测试，提供完整的错误报告提交给乙方，由乙方项目负责人根据之前签订的开发合同中相应的验收标准判断是否进行验收。

3.12 设备保证基础条件：供货方提供甲方的设备产品应是原工厂生产的，全新的、未使用的，如系统需和设备产品厂家配套。

3.13 供货方需要免费为甲方技术人员现场指导及相关设备、软件、系统的技术培训。

第二部分 项目品牌及要求

一、监控系统基本要求

1、设备名称：监控系统

2、技术说明：

2.1 监控探头能在如下环境下正常工作，使用环境温度：-40～+70℃；相对湿度不大于90%

2.2室外防护等级：IP66

2.3配套安装连接件,安装监控杆（支臂）、支架、电源箱、网络机柜等相关配件。

2.4货物清单中的规格型号仅供参考，可根据现场条件选型。

2.5室外探头要求POE网络供电、、数字高清、夜视星光级、500万像素支持2592*1536高分辨率，摄像机支持广角。

3、监控设备品牌及监控系统要求

要求确定品牌为宇视、海康全套完整的智能化监控系统（包含所需监控系统服务器等），监控系统服务器为可靠性较高专业商用服务器，其完成全系统监控功能，提供各种监控和管理界面，系统主数据库运行于该计算机，监控系统服务器通过网络适配器与POE交换机相连，通过管理员进行管理。

4、售货保证：

4.1产品质量必须保证原装正品，如贴牌或者假冒产品将负责甲方所有损失。

4.2售后：监控系统在未使用前或运输时发生损坏时，或在质保期内有任何质量问题，供货方将负责无条件更换，在保质期内供货方负责质保维修。

5、保密协议：

5.1供货方对甲方所涉及的任何商务、技术与服务条款予以保密，未经甲方书面同意，不得向第三方泄露。

5.2供货方在与甲方技术交流过程中涉及的生产工艺、技术参数等予以保密，不得向第三方泄露。

5.3供货方有违背上述保密条款的，招标方有权要求违约方赔偿所造成的损失，同时有权提起诉讼。

6、硬盘录像机条件：

6.1支持手自动录像、定时录像、移动侦测录像、警告录像等录像模式。

6.2硬盘录像机应提供标准接口如以太网RS485/RS232等，用于连接智能化设备自动化功能，可将任何开发设备纳入监控系统，支持录像远程回放和远程下载。

6.3支持同步16路以上同时回放不卡顿。

6.4硬盘录像机能够满足一个月的自动循环录像储存要求，系统以秒为单位进行视频多方式储存，满足远程监控，硬盘录像机支持输出HDMI分辨率4K和1080P等高清输出模式高清刻录机，支持800万摄像头接入NVR网络、远程、高清监控主机，硬盘需使用监控专用监控级高速硬盘品牌要求西部数据、希捷等国内前三名品牌，接口:SATA接口、缓存；64MB以上，转速:7200rpm。

数字高清探头：

7.1要求达到POE网络供电、、数字高清、夜视星光级、500万像素，支持2592*1536高分辨率以上等技术参数（室内红外高清半球摄像机、室外LED补光灯高清枪机），现场根据实体进场选择尺码。

7.2防水等级达到IP66等级。

7.3支持标准的H.265视频压缩算法，性能稳定可靠。

7.4室外探头网口接头及电源箱要做好美观，防水。

7.5考虑监控系统的通信兼容和维护方便性，供货方所提供设备（探头枪头或广角、硬盘录像机）须同一品牌。

7.6 POE交换器要求华三、华为等品牌（交换器排名前三）下端千兆接口，19英寸标准机架，24路交换机整机功率大于150W，48路交换机整机功率大于380W以上，支持三级拨码开关，4级防雷等技术参数。

8、售后服务

所有产品包括所需配件供货方提供三年以上原厂设备保质期、免费维护维修及现场服务，如需设备软件升级供货方应免费提供设备升级服务，当甲方需要供货商提供服务时，供货商或厂商应在12小时内作出答复，（如必要）在24小时内派服务工程师到现场进行现场维修。在质保期内，确定非人为损坏确属质量问题时，供货商应及时采取保护措施且负责免费更换，并相应延长其保质期。

9、显示器部分

显示装置选择海康、戴尔、联想、三星等品牌，要求支持HDMI接口，4K-IPS显示屏，如需要挂墙，供货商无条件提供质量可靠壁挂件，根据显示器品牌要求进行三包质保，在质保期内如出现质量问题需要返厂维修，供货商需提供备用设备供甲方使用。

10、安装要求

10.1现场安装线路整齐，线号统一无裸露信号线设备室内所有线缆应根据设备安装位置设置电缆槽和进线孔，排列、捆扎整齐，编号，并有永久性标志，并给甲方提供安装线路图纸及线路走向、线号对应设备位置等相关信息，机柜线路摆放整齐，在机柜下侧留存1米以上网线，探头接线口预留20cm以上网线。

10.2室外探头要求室外防水罩及室外防水电源箱。

10.3信号线和现场电源箱应考虑防水措施。

10.4安装探头应牢固，5级以上大风无晃动。

10.5 根据现场实际需求需要有2处监控杆材质为镀锌钢管厚壁2mm起高度为4米以上，佩带直臂，外形美观，防水实用，要求设备供货商负责混泥土预埋件等相关预制件。

10.6 现场布线有甲方进行施工，如缺少网线等相关通讯线缆，由供货商进行放线。

11、设备清单：

| 序号 | 设置名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 球机 | 海康、大华 | 个 | 48 |
| 2 | 枪机 | 海康、大华 | 个 | 17 |
| 3 | POE供电交换机24口 | 华为、华三 | 台 | 7 |
| 4 | 硬盘录像机 64路 | 海康、大华 | 台 | 1 |
| 5 | 硬盘录像机 32路 | 海康、大华 | 台 | 2 |
| 6 | 监控硬盘（6T） | 希捷、西部数据 | 个 | 10 |
| 7 | 显示器 | 50寸.32寸 | 台 | 各1台 |
| 8 | 光纤收发器 | 华为、TP、H3C | 对 | 4 |
| 9 | 光纤终端盒 | 监控专用 | 套 | 4 |
| 10 | 配件 | 跳线、耦合器、支架等 | 套 | 20 |
| 11 | 室外防水箱 | 挂式佩、戴公牛插排 | 套 | 2 |
| 12 | 监控杆 | 4米带基础及相关配件 | 套 | 2 |
| 13 | 公牛插排 | 10位总控3米线（不带过载保护） | 个 | 10 |
| 14 | 安装人工 |  |  |  |

二、门禁系统基本需求

1、设备名称：门禁系统（在办公楼各门口安装门禁设备和厂区大门门卫全自动车牌识别出去管理系统）

- 技术说明；

2.1 门禁设备

采用联网门禁系统设备：应采用完全成套的门禁设备（门禁控制器、读卡器、输入输出设备、面部识别器、软件均采用同一品牌）。根据使用要求门禁采用安装面部识别及刷卡一体门禁（门禁卡需设计工牌和食堂消费管理系统实施一卡通ICID）。门卫人行道闸采用智能快速通道闸电锁吸合形式，根据门的具体类型确定，供货商详细说明其技术参数；设备间需具有对所有门禁系统设备的控制功能，在被授权的门禁卡（ICID）、面部识别可以进行开门等命令，可以对系统的运行参数进行设置和更改，在以下环境正常工作，使用环境温度：-40～+70℃；相对湿度不大于90% ，逆光情况下可以正常使用。

2.2 出入口系统采用TCP/IP通讯方式，由读卡器、适配电源、电锁、出门按钮、门磁、控制器、通讯模块、系统管理软件等组成，三楼设备间可通过网络方式增加各类控制器控制及发卡要求。

2.3门禁系统全部采用面部识别及刷卡一体机进门、根据不同使用要求可以使用面部识别、按钮出门的控制方式，持卡人凭有效卡在指定时段内进入指定区域。

3、门禁系统

3.1门禁系统统一管理、系统登录具有密码权限管理，管理员可进行录制临时卡、员工卡等类型卡片的发放、授权、注销、挂失、解挂处理；

3.2 对所有的门均可在软件中设定门的开启时间，重锁时间，以及每天的固定常开时间（依照用户的要求设定）；

3.3 一键全开要求，在火灾发生时，一楼大厅根据系统设定打开所有或预先设定的门；

4、发卡器

发卡器可以读取ICID门禁卡的信息，并在系统中进行录制，例如姓名、部门、开锁相关门等功能。

5、刷卡器

部分采用非接触读卡识别方式或面部识别方式，系统使用者持有效卡才可以在授权的范围内进出。所有门禁采用ICID卡（兼容食堂消费机）读卡器，楼内工作人员都配备1张ICID门禁卡，用于在办公区域门禁开锁、食堂消， 所有人员都有自己唯一的人员号，固定不变，既使卡片损坏、卡片丢失也不需要变更人员号，如丢失进行补办。门禁刷卡器需要在用户刷卡1秒内门禁自动开启，面部识别在逆光或者现场环境复杂2秒内门禁自动开启。室外门禁刷卡器要求防护等级IP66，开门按钮5万次按动需求。刷卡系统可支持不少于20000个持卡人容量和20000条事件记录存储，门禁电磁锁采用可选断电关/开门方式。

6、智能全自动车牌识别出入道闸

进入厂区正门员工实行刷卡（食堂消费一卡通）出入,系统自动记录进厂离厂时间，车辆道闸为自动车牌识别机一体机（配备遥控器），车辆实施车牌快速识别检测，佩戴LED夜视补光灯及专业摄像头及相关屏幕并配备地感设备，道闸识别车牌后响应时间为1秒内道闸开，在车辆监视系统中记录进出时间及相关信息，在车道的进出位置安装专业高清电动摄像头识别车辆号牌信息，接入车辆监视系统，保证系统的稳定和安全。要求安全性能十分可靠，运行良好。感应道闸抬起后（进出口相同），车不离开，闸不落下。如道闸下落过程中遇到有车辆经过，会立刻停止或反回，以防砸车。

7、售后服务

所有产品包括所需配件供货方提供三年以上原厂设备保质期、免费维护维修及现场服务，如需设备软件升级供货方应免费提供设备升级服务及相关业务培训服务，当甲方需要供货商提供服务时，供货商或厂商应在12小时内作出答复，（如必要）在24小时内派服务工程师到现场进行现场维修。在质保期内，确定非人为损坏确属质量问题时，供货商应及时采取保护措施且负责免费更换，并相应延长其保质期。

- 设备清单

| 序号 | 设置名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道闸 |  | 套 | 2 |  |
| 2 | LED显示屏（防护等级IP54以上） |  | 个 | 2 |  |
| 3 | 车牌识别摄像机 |  | 个 | 2 |  |
| 4 | 地感 |  | 套 | 2 |  |
| 5 | 车场服务器 |  | 台 | 1 |  |
| 6 | 道闸配件 |  | 套 | 2 |  |
| 7 | 发卡器 |  | 套 | 1 |  |
| 8 | ICID卡 |  | 张 | 2000 | 卡面设计包含员工姓名、照片、所属单位、部门、职务及联系方式 |
| 9 | 人工 |  |  |  |  |
| 10 | 交换机12口千兆 | 华为、H3 | 个 | 1 |  |
| 11 | 面部识别及刷卡一体门禁（相关系统及配件） |  | 套 | 6 | 成套产品 |

三、食堂饭卡消费系统要求

1、设备名称：食堂刷卡消费机系统

2、技术说明

2.1实施系统管理，配套打印设备，提供相应数据报表等相关业务，管理人员能够查询每台消费机的消费人数和消费总金额；

3、消费卡机（消费机）

3.1消费卡机实行双屏显示，能显示本次划卡就餐人员的金额及剩余余额。单面进行计价收费进行刷卡扣费。对消费金额进行实时采集，在管理机、网络出现故障时，窗口消费机可自动处于离线模式，暂存流水，可以进行消费。故障消除后，流水自动上传。各消费机的处于在线状态，后台管理机可实时监控；

3.2便携式刷卡机可以根据使用要求，进行在异地刷卡消费，以满足不能来食堂就餐人员使用，可充电使用时间在5小时以上，支持WIFI或者R485数据传输到消费系统电脑中，使用环境温度：-40～+70℃；相对湿度不大于90% 。

4、发卡机

4.1发卡机和充值为一体，可根据系统发放饭卡（一卡通）员工相关信息，现金充值。如卡片丢失后可挂失，并可立即为其补发新卡，并可将原来旧卡上的金额转帐到新卡。

ICID卡

供货商根据甲方提供信息进行卡面设计并制作（卡片展示信息如下：员工姓名、照片、所属单位、所属部门、职务、联系电话），由甲方负责员工信息、余额的写卡工作，ICID卡和食堂消费机、门禁、道闸实行一卡通方式进行管理。

6、售后服务

所有产品包括所需配件供货方提供三年以上原厂设备保质期、免费维护维修及现场服务，如需设备软件升级供货方应免费提供设备升级服务及相关业务技能培训服务，当甲方需要供货商提供服务时，供货商或厂商应在12小时内作出答复，（如必要）在24小时内派服务工程师到现场进行现场维修。在质保期内，确定非人为损坏确属质量问题时，供货商应及时采取保护措施且负责免费更换，并相应延长其保质期。

7、设备清单

| 序号 | 设置名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消费机 |  | 套 | 10 |
| 2 | 便携手持消费机 |  | 套 | 2 |
| 3 | 发卡器 |  | 套 | 1 |
| 4 | 综合管理平台 |  | 套 | 1 |
| 5 | 人工 |  |  |  |
| 6 | 12口交换机千兆 | 华为、H3 | 台 | 1 |

#### 四、网络设备

网络设备属于办公小型千兆交换机，原装正品，品牌为H3C、华为8口千兆网络交换机（非网管系列）。

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 千兆交换机 | 8口 | 台 | 45 |

3、售后服务

所有产品包括所需配件供货方提供三年以上原厂设备保质期、免费维护维修及现场服务，如需设备软件升级供货方应免费提供设备升级服务及相关业务技能培训服务，当甲方需要供货商提供服务时，供货商或厂商应在12小时内作出答复，（如必要）在24小时内派服务工程师到现场进行现场维修。在质保期内，确定非人为损坏确属质量问题时，供货商应及时采取保护措施且负责免费更换，并相应延长其保质期。

- 五、智慧党建及安全环保微信小程序系统要求

- 建设原则

  - 系统平台设计标准

系统建设需遵循国家及地方相关规定和标准，遵循J2EE标准、SOA标准、W3C标准，具有完整成熟、简单易用、多层次的安全设计、灵活的自定义、稳定可靠等特点，而且在细节功能实现更加易用符合用户习惯，可有效地简化实施内容和缩短部署周期，更好地搭建技术平台。

  - 系统设计原则

在系统设计项目实施各个阶段始终坚持如下原则：

- 整体性原则

在系统的规划上坚持整体规划、重点突出的原则，在对系统做统一的设计的基础上，按照轻重缓急依次实现，同时又兼顾不同部分之间一致性和可协调性。

- 先进性原则

系统建设全面遵循国家信息管理规范，为了保证系统能够在较长的一段时间之内满足用户需求，系统的开发和设计在技术上都具有很强的有前瞻性，符合技术发展的主流方向。

- 易用性原则

为了确保不同的应用水平的用户均能够熟练地、快速地操作本系统，保持系统的界面友好、操作简便。系统为系统管理员提供完善的系统管理工具，便于日常管理和系统维护。系统建设具备灵活的栏目定制功能，根据使用者的角色（身份和权限）的不同，系统呈现不同。系统操作采用简单、直观的图形化界面，最大程度地方便非计算机专业人员的使用。

- 稳定性原则

为了保障系统的正常运转和业务的连续，系统基础平台具有良好的稳定性，系统建设都设计有容错、备份和系统、数据恢复机制。

- 安全性原则

根据网络级、系统级、应用级等不同层次的、灵活的安全措施，保障信息安全。用户端和服务端程序应能支持多种操作系统，支持多种主流的数据库。系统应具有提供用户名+密码身份认证、用户身份锁二次认证、权限分配机制、数据库安全性、表单安全性、文档安全性、域安全性和系统加密锁等多层次的安全设计，确保系统的安全运行。

- 扩展性原则

系统应采用开放式体系结构，各个模块能独立实现，并具有标准接口，随着将来业务的不断扩充，系统应能够方便地添加新的业务模块。同时留有标准的数据接口，采用标准的数据接口方式，可以无缝接入其他标准化的应用系统，实现数据的自由、安全交换。

- 先进性和成熟性

采用代表信息系统建设发展趋势的主流和成熟的技术进行系统架构设计，选用技术先进和成熟的产品，保证系统的技术先进性和成熟性。

- 前瞻性

系统设计具有前瞻性，采用开放、标准、可扩展的技术体系架构，便于系统的二次开发，同时能够满足未来更多部门之间信息交换与共享的需要。

- 内容优先，合理的布局

对于手机而言，屏幕空间资源显得非常珍贵，为了提升屏幕空间的利用率，界面布局应以内容为核心，而提供符合用户期望的内容是移动应用获得成功的关键。如何设计和组织内容，使用户能快速理解移动应用所提供的内容，使内容真正有意义，这是非常关键的。

（1）充足内容，使内容符合移动的特征。

（2）优先突出用户需要的信息，而简化页面的导航。

（3）适时提升屏幕空间的利用率。

- 流畅性

在移动产品的操作过程中会碰到多种多样的情况——找不到目标、不知道该怎么操作、操作后没有及时反馈，等等，这都会对产品的流畅性造成影响。在移动产品的设计中主要从三个方面来考虑产品的流畅性：

（1）手指及手势的操作流。

（2）用户的注意流。

（3）转场流畅或者自然，不能牵强。

- 系统建设要求

  - 系统技术框架设计要求

2.1.1	系统运行环境

后台运行环境：云服务器2cpu/8G内存/100G硬盘/5兆带宽，系统为Windows系列或Linux类操作系统；

所依赖的数据库：Oracle、SQL Server、MySQL等主流数据库系统；

前端开发语言：wxml、wxss、js、json;

后端开发语言：J2EE或php;

2.1.2.系统性能设计要求

考虑到本项目面向几乎所有内部工作人员，所以在系统设计时必须要考虑到性能问题，以下将通过几个方面描述系统在性能方面的设计：

- 支持用户访问 系统按照4000个用户在线的访问进行设计，10万条数据环境下，单页面打开的速度在3秒内。 

- 支持365*24的平台运作要求

系统需保证以365*24模式进行运作，在满足备份要求的情况下，故障恢复的时间在30分钟之内。系统设计要考虑到内部用户的访问数量，需要实现每分钟1000触发请求，即每分钟支持不少于1000个访问处理并发要求。

  - 系统功能设计要求

2.3.1 小程序端功能设计要求

2.3.1.1 党建资讯平台

用于发布各类党建相关新闻、通告等内容。

2.3.1.2 党组织信息管理平台

用于设置企业各党支部组织架构，录入简要党员信息（支持批量导入，姓名+所在支部）

2.3.1.3 直播

用于直播在线党课，或者现场活动等。（于安全环保模块共用功能，分配不同账号）

2.3.1.4 安全

用于发布各类安全相关的目标职责、制度化管理、安全培训、现场管理、安全风险管控及隐患排查治理、应急管理及事故查处等相关的法律法规、管理制度文件内容。

2.3.1.5 生态环境

用于发布各类生态环境相关的目标职责、现场管理、工作动态、事故、投诉处理及应急管理等法律法规、管理制度文件内容。

2.3.2 系统管理端功能设计要求

主要实现对系统组织机构、管理员角色权限分配、栏目维护的管理和监控的基础控制；由系统管理员进入，对相关信息进行维护：包括但不限于人员维护、组织架构信息、文章管理、权限管控等。

2.3.3 系统功能清单

| 智慧党建管理 | 党建资讯平台 | 党建咨询门户 | 党建资讯门户 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 党建宣传 | 党建宣传 |
|  |  | 权威发布 | 权威发布 |
|  | 党组织信息管理平台 | 党组织管理 | 组织架构建立 |
|  |  |  | 组织架构编辑（可导入党员列表，列表仅包含人名就行） |
|  |  | 在线学习 | 课程安排 |
|  |  |  | 课程列表 |
|  |  |  | 课程详情 |
|  |  |  | 视频观看 |
|  |  | 组织生活统计 | 组织生活统计 |
|  |  | 党员学习统计 | 党员学习统计 |
|  |  | 党委工作数据表 | 党委工作数据表 |
|  |  | 支部工作数据表 | 支部工作数据表 |
|  | 直播 | 线上党员活动 | 线上讲课，分享，学习 |
|  | 智慧党建管理系统 | 系统管理员管理，各栏目设置、发布内容维护及组织架构维护，党员信息维护，各类统计功能及直播设置等管理功能 |

| 安全环保管理系统 | 安全 | 目标职责 | 目标 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 机构和职责 | 机构设置 |
|  |  |  |  | 主要负责人及管理层职责 |
|  |  |  | 安全生产投入 |
|  |  |  | 安全文化建设 |
|  |  | 制度化管理 | 法规标准 |
|  |  |  | 规章制度 |
|  |  |  | 操作规程 |
|  |  |  | 修订 |
|  |  | 教育培训 | 人员教育培训 | 主要负责人和管理人员 |
|  |  |  |  | 从业人员 |
|  |  |  |  | 外来人员 |
|  |  | 现场管理 | 设备设施管理 | 设备设施验收 |
|  |  |  |  | 检测检验 |
|  |  |  | 作业安全 | 作业环境和作业条件 |
|  |  |  |  | 相关方 |
|  |  |  | 职业健康 | 职业病危害告知 |
|  |  |  |  | 职业病危害检测与评价 |
|  |  |  | 警示标志 |
|  |  | 安全风险管控及隐患排查治理 | 安全风险管理 |
|  |  |  | 重大危险源辨识和管理 |
|  |  |  | 隐患排查治理 |
|  |  | 应急管理 | 应急准备 | 应急救援组织 |
|  |  |  |  | 应急预案 |
|  |  |  |  | 应急设施、装备、物资 |
|  |  |  |  | 应急演练 |
|  |  | 事故查处 | 报告 |
|  |  |  | 调查和处理 |
|  |  |  | 管理 |
|  | 生态环境 | 目标职责 | 目标 |
|  |  |  | 组织机构及职责 |
|  |  |  | 生态环境教育、培训、宣传 |
|  |  |  | 生态环境信息化建设 |
|  |  | 现场管理 | 污染物治理设施运行（照片） |
|  |  |  | 在线设施运行（照片） |
|  |  |  | 危废管理 |
|  |  |  | 固废管理 |
|  |  |  | 防尘设施管理 |
|  |  | 工作动态 | 即时工作成果发布 |
|  |  | 事故、投诉处理 | 事故查处 | 调查处理 |
|  |  |  |  | 事故报告 |
|  |  |  | 投诉处理 | 处理过程报告 |
|  |  |  |  | 整改结果 |
|  |  | 应急管理 | 预案编制及备案 |
|  |  |  | 应急演练 |
|  |  |  | 应急物资储备（数量及存放地点） |
|  | 管理系统 | 系统管理员管理，各栏目设置、发布内容维护及组织架构维护，文档附件维护，各类统计功能等管理功能 |

  - 部署结构设计要求

预计系统建设初期，系统在线人数短时间内达不到1000用户同时在线，数据库和应用服务可部署于一台服务器，部署设计需支持后续可根据具体情况进行扩容和增加服务器，或将应用服务器与数据库分开部署。

  - 系统安全设计要求

本系统的业务架构基础管理平台底层，需满足高度敏感的商业数据和商业系统的安全需要，本系统的业务架构基础管理平台需提供先进可靠的安全机制，并且提供分层次、多级别、多手段的安全控制机制，在以下几个方面具有很强的能力：

2.4.1业务系统级安全

管理平台在业务模型的各个层次通过功能权限、数据权限、管理权限、操作权限等多种形式提供信息系统的安全控制。

2.4.2.权限管理

权限控制是整体信息系统的基本要求之一。基础平台需提供全面、强大的组织架构、权限管理。 平台需通过对各类操作权限设置和组织机构设置紧密配合来实现。

数据模型通过以下方式提高系统数据安全性：

➢数据字段 管理平台对数据字典的字段通过编辑掩码、有效输入字符和数据约束三种方式保证数据的规范和完整。

➢数据缓存 管理平台提供数据表的缓存机制，修改不频繁的数据可以缓存到每一个客户端，当需要数据的时候，会从客户端的缓存数据库中读取这些数据，而不是从服务器获取。

➢事务处理 事务是一组操作，是由一系列语句（插入、更新或删除等）构成的逻辑工作单元。这组操作在数据库中的一个或多个表被提交前必须都已成功执行。如果这组操作中有任何一个操作失败，所有的操作都将被回滚，不对数据库做任何修改；如果在事务执行过程中没有遇到错误，则事务中的所有修改会成为数据库的永久部分。

2.4.3.数据级安全

数据是信息资源的主体，是本系统随时间而增值的最宝贵的财富，确保数据安全是系统安全工作中最重要的任务之一。 系统需配备功能完善的数据备份及还原功能，并可由管理员设置备份周期，备份位置等。

2.4.4.系统访问流程 严密的访问安全认证是保障其正常运行的重要方式，因此，从网络登录开始，整个系统便进入营运管理访问流程的统一管理之中。

以下为平台访问流程(核心安全认证)的要求：

2.4.4.1需采用统一的用户管理，后台管理入库不可使用常见路径，例如：http://域名/admin/login.do此类容易被猜出或暴力破解出的路径；

2.4.4.2需对关键数据进行加密，如管理员密码等；

2.4.4.3系统建立完善的日志管理，日志管理需包含详细的访问日志，程序异常记录，服务器运行日志，系统备份日志

2.4.4.4.需对系统内上传的文档进行文件名扰乱处理，防止文件方位地址泄露。